## Slide 1: PFC-Belastungen
Vorstellung Gutachten Sanierungsvorbetrachtungen

## Slide 2: Aufgabenstellung
Messergebnisse Erfassung, Anschauliche Gesamtdarstellung, Wirkungsprognose
Denkbare (theoretische) Sanierungsverfahren Recherche, Auswertungen
Vorschläge zu Sanierungsverfahren/ Vorgehen

## Slide 3: Messergebnisse
GeODin
Office Data Connection
MS Access
GeODin-Systemdatenbanken
ODBC
Views
ArcGIS
MS Excel
650 Bodenanalysen
560 Eluatanalysen
1.250 Grundwasseranalysen
ca. 30.000 Einzelanalysen

## Slide 4: Auswertungen
PFC-verunreinigte Fläche: ca. 240 ha

## Slide 5
Recherche zu Stoffverhalten
Internationale Recherche: Kenntnisstand für relevante Einzelstoffe gering
Modellstudie Regierungspräsidium Karlsruhe

## Slide 6
Recherche zu Sanierungsverfahren
Vollständige Prüfung aller marktgängigen Sanierungsverfahren. Einbindung des internationalen ARCADIS-Netzwerkes
Begründungen zu Ausscheiden oder bei Einschränkungen

## Slide 7
Ergebnisse Verfahrensvorauswahl
Nicht geeignet, u.a.
(Mikro-)Biologische Verfahren
Phytosanierung (für Grundwasser)
Pneumatische, thermische Verfahren
Chemische Verfahren, Extraktionsverfahren
Elektrokinetische Verfahren
Vertikale Sicherung
Verfestigung, Stabilisierung in Böden
Chemische Umwandlung in Böden

## Slide 8
Ergebnisse Verfahrensvorauswahl
Grundsätzlich geeignet, u.a.
Bodenaushub und Entsorgung
Horizontale Sicherung
Pump-and-Treat /Reinigungswand/ Funnel-and-Gate
Phytosanierung (evtl. geeignet für landwirtschaftliche Regeneration)

## Slide 9
Ergebnisse Kostenschätzung
Grobe Kostenschätzung:
Horizontale Sicherung
Abwehrbrunnen und Grundwasserbehandlung
am kostengünstigsten
€
dreistellig Mio. € +
bei unklarer Effektivität !

## Slide 10
Unsicherheiten
Hauptfracht schon im Grundwasserleiter?
Wie weit?

## Slide 11
Unsicherheiten
Nachlieferung durch Vorläufersubstanzen?
Wie viel?

## Slide 12
Unsicherheiten
Transportgeschwindigkeit Einzelsubstanzen?
Entmischung
Anmerkung: Je schneller kurzkettige PFC transportiert werden und die Fahne sich entmischt, desto ungefährlicher die Fahnenspitze.

## Slide 13: Vorschläge zum weiteren Vorgehen

## Slide 14: Erläuterung Vorschläge
Schadstoffeinträge Tatsächlich
Überlagerung der Einträge aus Einzelflächen im Grundwasser

## Slide 15: Erläuterung Vorschläge
Schadstoffeinträge Beurteilungslage
Überlagerung der Einträge aus Einzelflächen im Grundwasser

## Slide 16: Vorschlag 1
Acht Teilbearbeitungsgebiete

## Slide 17: Vorschlag 2
Priorisierung nach Betroffenheit
Wasserschutzgebiete
Landwirtschaftliche Nutzung, Beregnungsbrunnen
Private Wassernutzungen
Vorfluter, etc.

## Slide 18: Vorschlag 3
Verwendung des landeseigenen Grundwassermodells
Wasserschutzgebiete
Landwirtschaftliche Nutzung, Beregnungsbrunnen
Private Wassernutzungen
Vorfluter, etc.
Hier dargestellt die Grundwasserneubildung

## Slide 19
Zusammenfassung der Vorschläge
Aufteilung in Teilbearbeitungsgebiete
Priorisierung und abgestufte Bearbeitung
Verwendung des landeseigenen Grundwassermodells
Monitoringprogramme

## Slide 20: Vielen Dank